## Slide 1
architectural bureau
most
architects
kazakhstan/almaty
презентация для акимата г. Алматы
август 2026
concept
masterplan
project
detail plan
Notes: Титул. Стадия — concept (отмечена на нижней шкале). Объект: гостиничный комплекс 4 звезды, ул. Бухтарминская, участок 1,4 га, два корпуса по 5 этажей, общая площадь 17 140,22 м².

## Slide 2
АНАЛИЗ
Расположение и градостроительный контекст
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА
Генеральный план в контексте квартала. Синим — граница участка, красным — границы смежных землепользований.
Участок расположен вдоль ул. Бухтарминской и имеет форму вытянутого треугольника. С северо-востока он выходит на улицу, с запада и юга ограничен внутриквартальными проездами.
– Территория свободна от капитальной застройки — снос и расселение не требуются.
– Окружение деловое и производственное: АЗС, склады, коммерческие объекты. Жилая застройка не примыкает вплотную.
– Участок обслуживается по всему периметру существующими проездами — новых транзитных связей не требуется.
– Прямой выход на ул. Бухтарминскую обеспечивает подъезд гостей и транспорта обслуживания.
1,4 га
ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
02
Notes: Красным на схеме — границы смежных землепользований, синим — граница участка. Район города и кадастровый номер — данные заказчика, вписать до показа.

## Slide 3
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Посадка комплекса на участок
ГЕНПЛАН
Два корпуса поставлены вдоль длинных сторон участка и раскрыты во двор. По периметру застройки — кольцевой проезд, между проездом и границей полоса озеленения.
ОТСТУПЫ ЗАСТРОЙКИ ОТ ГРАНИЦ УЧАСТКА
6,00 м
ЗАПАД
3,00 м
СЕВЕРО-ВОСТОК
17,49 м
ВОСТОК
6,00 м
ЮГ
– Кольцевой проезд замкнут вокруг обоих корпусов: подъезд ко всем входам и разворот пожарной техники.
– Единый узел въезда организован в западной части участка, со стороны внутриквартального проезда.
– Рядовая посадка деревьев по всему периметру формирует буфер между застройкой и границами участка.
– Внутренний двор между корпусами защищён от улицы.
03
Notes: Отступы 6,00 / 3,00 / 17,49 / 6,00 м вынесены на чертёж генплана. Типовой вопрос — пожарный проезд: контур замкнут вокруг пятна застройки.

## Slide 4
ПОКАЗАТЕЛИ
Технико-экономические показатели
ТЭП
ОБЩИЕ ТЭП
Показатели приведены по проекту генерального плана. Расчётные коэффициенты получены из них арифметически.
– Застроено 35,3 % участка — 4 941,11 м² из 14 000 м².
– Коэффициент использования территории 1,22 — 17 140,22 м² на 14 000 м².
– Вне пятна застройки 9 058,89 м², или 64,7 % участка.
– Номерной фонд занимает 74,1 % общей площади здания.
Показатель | Значение
Площадь земельного участка | 1,4 га (14 000 м²)
Площадь застройки | 4 941,11 м²
Площадь 1-го этажа | 4 446,9 м²
Площадь номерного фонда (этажи 2–5) | 12 693,32 м²
Общая площадь здания | 17 140,22 м²
Этажность | 5 этажей, два корпуса
Источник: общие ТЭП генерального плана
35,3 %
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАСТРОЙКИ
1,22
КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
64,7 %
СВОБОДНО ОТ ЗАСТРОЙКИ
04
Notes: Все значения таблицы — из ТЭП генплана, без пересчёта. Коэффициенты: 4941,11/14000 = 35,3 %; 17140,22/14000 = 1,22; 14000−4941,11 = 9 058,89 м² = 64,7 %.

## Slide 5
ГЛАВНЫЙ ФАСАД
Въездная группа со стороны ул. Бухтарминской
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
05
Notes: Комплекс со стороны главного входа: круговой подъезд, входной портик, два корпуса по 5 этажей.

## Slide 6
ВХОДНАЯ ГРУППА
Лобби и зона приёма
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
06
Notes: Вестибюль двойной высоты с раскрытием на панораму хребта.

## Slide 7
НОМЕРНОЙ ФОНД
Номер с балконом верхнего яруса
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
07
Notes: Каждый номер раскрыт на панораму города и Заилийского Алатау, с собственным балконом на озеленённой ленте фасада.

## Slide 8
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Терраса верхнего яруса
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
08
Notes: Озеленённые террасы на лентах балконов, раскрытие на город и горы.

## Slide 9
АРХИТЕКТУРА
Генезис формы
КОНЦЕПЦИЯ
ФОРМА ОТ СИЛУЭТА ГОР
Исходная линия проекта — панорама Заилийского Алатау, которая открывается с участка. Ломаная гряда последовательно сглаживается до плавных горизонталей и переходит в ленты перекрытий: здание читается как продолжение ландшафта, а не как объект, поставленный перед ним.
– Три шага абстракции: линия хребта — сглаженный контур — ленты перекрытий.
– Переменная высота лент повторяет ритм гряды: объём нарастает к центру и опадает к краям.
– Пять ярусов держат горизонталь и не конкурируют с панорамой.
Генезис формы: от силуэта Заилийского Алатау к лентам перекрытий.
09
Notes: Ключевой слайд архитектурного блока: форма не произвольная, она выведена из силуэта хребта, который виден с участка. Отсюда же следует отказ от высотности — здание держит горизонталь панорамы.

## Slide 10
АРХИТЕКТУРА
Объёмно-пространственное решение
КОНЦЕПЦИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬ ВМЕСТО ВЫСОТЫ
Объём набран горизонтальными лентами перекрытий с плавными скруглениями. Пять этажей вместо башни: комплекс не спорит с панорамой гор и не перекрывает виды соседней застройки. Ленты балконов и террас озеленены по всей длине — зелень становится частью фасада, а не только партера.
– Сомасштабность: 5 этажей — в габаритах окружающей застройки, без доминанты.
– Озеленённые террасы на каждом ярусе балконов по всей длине фасада.
– Раскрытие на горы: номера и общественные террасы ориентированы на панораму.
– Входная группа выделена высоким портиком с круговым подъездом.
5 этажей
ЭТАЖНОСТЬ ОБОИХ КОРПУСОВ
17 140,22 м²
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ
10
Notes: Главный аргумент для градсовета: сознательный отказ от высотности. При 1,4 га можно было поставить башню — вместо этого пять этажей и раскрытие видов.

## Slide 11
ФУНКЦИЯ
Функциональное зонирование
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ — ОБЩЕСТВЕННЫЙ
4 446,9 м² первого этажа — четверть всей площади комплекса — отданы функциям, которыми пользуются не только постояльцы.
– Лобби и стойка приёма: круговой подъезд, зона высадки, вестибюль двойной высоты.
– Рестораны и кафе — работают на город, а не только на гостей гостиницы.
– Конференц-зона для деловых мероприятий и городских событий.
– Оздоровительный блок: СПА и фитнес. Состав уточняется на стадии эскизного проекта.
4 446,9 м²
ПЛОЩАДЬ ПЕРВОГО ЭТАЖА
26 %
ДОЛЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА В ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
11
Notes: 4 446,9 м² — из ТЭП. 4446,9/17140,22 = 25,9 % ≈ 26 %. Набор общественных функций — предложение бюро; окончательный состав за заказчиком и оператором.

## Slide 12
НОМЕРНОЙ ФОНД
Этажи со 2-го по 5-й
ЁМКОСТЬ
НОМЕРНОЙ ФОНД
Этажи со 2-го по 5-й полностью отданы номерам: 12 693,32 м², или 74,1 % общей площади здания.
12 693,32 м²
ПЛОЩАДЬ НОМЕРНОГО ФОНДА
≈ 3 173 м²
СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ ЭТАЖА НОМЕРНОГО КОРПУСА
ЁМКОСТЬ — ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
260 – 300 номеров
Расчёт от 12 693,32 м² при полезной площади этажа около 65 % и номере 28–32 м². Точная ёмкость определяется планировками на стадии эскизного проекта.
Типовой номер: балкон на озеленённой ленте фасада, раскрытие на город и хребет.
12
Notes: ВАЖНО: 260–300 номеров — оценка бюро, а не утверждённая цифра. Так и формулировать. База: 12 693,32 м² × 0,65 ≈ 8 250 м² полезной площади; ÷ 28–32 м² на номер. 12 693,32 / 17 140,22 = 74,1 %; 12 693,32 / 4 этажа = 3 173,3 м².

## Slide 13
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Озеленение и открытые пространства
ФРАГМЕНТ ГЕНПЛАНА
ДВЕ ТРЕТИ УЧАСТКА ОТКРЫТЫ
Вне пятна застройки остаётся 9 058,89 м² — 64,7 % участка. Это площадь под проезды, площадки и озеленение.
9 058,89 м²
ТЕРРИТОРИЯ ВНЕ ПЯТНА ЗАСТРОЙКИ — 64,7 %
– Рядовая посадка деревьев по всему периметру: зелёная полоса отделяет застройку от границ участка и улицы.
– Внутренний двор между корпусами — защищённое от улицы пространство отдыха.
– Озеленение на террасах продолжает партер вверх по фасаду.
Зелёная полоса между кольцевым проездом и границей участка.
13
Notes: 9 058,89 м² = 14 000 − 4 941,11. Это территория вне пятна застройки, включая проезды. Отдельную долю озеленения не называть — баланс территории даётся на стадии ЭП.

## Slide 14
ТРАНСПОРТ
Въезды, проезды и хранение автомобилей
УЗЕЛ ВЪЕЗДА
ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧАСТКА
– Два узла въезда: северо-восточный со стороны ул. Бухтарминской и юго-западный со стороны внутриквартального проезда. Оба вынесены от перекрёстка.
– Рампа в подземный паркинг — в юго-западной части, уходит под основной корпус; на въезде шлагбаум.
– Наземные гостевые места вынесены на западную кромку, вдоль улицы — гостевой транспорт не заезжает во двор.
– Кольцевой проезд вокруг застройки: подъезд ко всем входам, разгрузка и проезд пожарной техники.
МАШИНО-МЕСТА
Подземный паркинг под основным корпусом и наземные гостевые места вдоль западной границы. Итоговое количество определяется расчётом по нормативу к утверждённой ёмкости номерного фонда.
вписать: ____ машино-мест
Юго-западный узел: рампа в подземный паркинг под корпусом и ряд наземных гостевых мест вдоль улицы.
14
Notes: На визуализированном генплане читаются: рампа под корпусом со шлагбаумом (подземный паркинг) и ряд наземных гостевых мест вдоль западной кромки. Вместимость подземного паркинга по чертежу не считается — подтвердить у заказчика и вписать в плашку до показа. Это первый вопрос акимата.

## Slide 15
РЕГЛАМЕНТЫ
Статус проработки
НОРМЫ
ПОДТВЕРЖДЕНО ГЕНПЛАНОМ
– Отступы от границ участка: 6,00 м с запада и юга, 3,00 м с северо-востока, 17,49 м с востока — вынесены на чертёж.
– Этажность: 5 этажей по обоим корпусам, без превышения высотных отметок соседней застройки.
– Пожарный проезд: замкнутый кольцевой проезд вокруг пятна застройки.
– Плотность застройки: 35,3 % участка, коэффициент использования территории 1,22.
– Озеленение: рядовая посадка деревьев по всему периметру участка.
УТОЧНЯЕТСЯ НА СТАДИИ ЭП И ПСД
– Расчёт машино-мест по нормативу для гостиниц, от утверждённой ёмкости номерного фонда.
– Баланс территории раздельно: озеленение, покрытия, проезды, площадки.
– Инженерное обеспечение: технические условия на воду, канализацию, тепло и электроснабжение.
– Расчёты инсоляции и шума по отношению к смежным землепользованиям.
– Планировочные решения этажей и итоговая ёмкость номерного фонда.
ПОКАЗАТЕЛИ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
5 этажей
ЭТАЖНОСТЬ ОБОИХ КОРПУСОВ
35,3 %
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАСТРОЙКИ
1,22
КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
64,7 %
СВОБОДНО ОТ ЗАСТРОЙКИ
15
Notes: Левая колонка — только то, что читается с генплана, ничего не приписано. Правая — честный перечень открытых вопросов. Для градсовета это сильнее, чем заявление о полном соответствии всем нормам.

## Slide 16
ЭФФЕКТ
Социально-экономический эффект
ДЛЯ ГОРОДА
260 – 300
НОМЕРОВ 4 ЗВЕЗДЫ К ФОНДУ АЛМАТЫ (ОЦЕНКА)
160 – 210
ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ГОСТИНИЦЕ (ОЦЕНКА)
17 140 м²
ВВОД НОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ В НАЛОГООБЛАГАЕМУЮ БАЗУ
– Загрузка ранее неиспользуемого участка: свободная территория в деловом окружении получает капитальную функцию без сноса и расселения.
– Круглогодичный турпоток: деловой сегмент зимой и осенью, горный и событийный туризм летом.
– Общественные функции для района: рестораны и конференц-зона первого этажа работают на город, а не только на постояльцев.
– 4 446,9 м² общественного первого этажа — новая точка притяжения в квартале, доступная не только постояльцам.
ПОКАЗАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ВНОСИТ ЗАКАЗЧИК
Объём инвестиций, млрд ₸
____________
Налоговые поступления в год
____________
Рабочие места на период строительства
____________
Гостиничный оператор
____________
Планируемый срок ввода в эксплуатацию
____________
Ёмкость номерного фонда и численность персонала указаны оценочно и подлежат уточнению после утверждения планировочных решений.
16
Notes: ВНИМАНИЕ: 160–210 рабочих мест — расчёт от отраслевого ориентира 0,6–0,7 сотрудника на номер для гостиниц 4 звезды, применённого к оценке 260–300 номеров. Это оценка, не факт. Четыре поля справа обязательно заполнить данными заказчика до показа.

## Slide 17
architectural bureau
most
architects
kazakhstan/almaty
most-a.com
e-mail: info@most-a.com
+7 (771) 733 77 00
concept
Notes: Контактный лист. QR ведёт на most-a.com. Устно на этом слайде — три запроса к акимату: одобрить архитектурно-градостроительную концепцию, выдать АПЗ для перехода к эскизному проекту, определить технические условия на подключение к инженерным сетям.